## Slide 1: 分散共有メモリ型計算機
慶應義塾大学理工学部
天野英晴
hunga@am．ics．keio．ac．jp

## Slide 2: 集中メモリ型と分散メモリ型
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｏｎ
Ｎｅｔｗｏｒｋ
プロセッサ
メモリ
メモリが一か所に集中
UMA(Uniform memory access model)
いわゆるマルチコア
メモリが分散
NUMA(Non-Uniform memory access model)

## Slide 3: NUMAの分類
単純なNUMA
  単一なアドレスでメモリをアクセスできるが、キャッシュはできない
  できても一貫性は保持してくれない
CC-NUMA (Cache Coherent) NUMA
  キャッシュの一貫性を保持してくれる
大規模なNUMAは、部分的にCC-NUMAになっているものが多い

## Slide 4: 典型的な分散メモリ型
Copyright © 2012, Elsevier Inc. All rights reserved.
Distributed Shared Memory and Directory-Based Coherence
IBM Power 7
AMD Opteron 8430
Notes: The University of Adelaide, School of Computer Science
令和2年5月12日
Chapter 2 — Instructions: Language of the Computer
4

## Slide 5: ディレクトリ方式のキャッシュ
ホームメモリが共有情報をディレクトリで管理
ノード間のメッセージ交換でキャッシュの一致を制御
プロトコル自体はスヌープ方式と似ている
バスがないので常にディレクトリをメッセージでアクセスする

## Slide 6: キャッシュの制御（Node 3読み出し）
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
U
ｒｅｑ
Ｕ：Ｕｎｃａｃｈｅｄ
Ｓ：Ｓｈａｒｅｄ
Ｄ：Ｄｉｒｔｙ
Ｉ：Ｉｎｖａｌｉｄａｔｅｄ
Ｓ：Ｓｈａｒｅｄ
Ｄ：Ｄｉｒｔｙ

## Slide 7: キャッシュの制御（Node 3読み出し）
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
Ｓ
１
Ｓ
Cache line

## Slide 8: キャッシュの制御（Node 1読み出し）
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
Ｓ
１
Ｓ
req
Cache line
１
Ｓ

## Slide 9: キャッシュの制御（Node 3書込み）
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
Ｓ
Ｓ
Write request
Invalidation
Ａｃｋ
D
Ｓ
Ｗｒｉｔｅ
D
Ack
→ I
１
１
0

## Slide 10: キャッシュの制御（Node 2読み出し）
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
D
Ｄ
ｒｅｑ
Write Back Req
Cache line
Write Back
→ S
Reads
１
１
S
S

## Slide 11: キャッシュの制御（Node 2書込み）
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
D
Ｄ
ｒｅｑ
Write Back Req
Cache line
Write Back
→ I
Writes
１
１
D

## Slide 12: 三角データ交換
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
D
Ｄ
ｒｅｑ
Write Back Req to
Node2
Write Back
→ I
Writes
１
１
D
Dのキャッシュが要求元に直接データを送る

## Slide 13: フルマップ方式
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
S
１
１
Bit = Nodes
サイズが大きいと
ビット数が増大
小規模向き

## Slide 14: リミテッドポインタ
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
S
ポインタの利用

## Slide 15: リミテッドポインタ
少数のポインタで共有関係を保持する
  実際に多数のノードで共有されるブロックはさほど多くない
溢れたらどうするか？
  無効化する （追い出す）
  メッセージをブロードキャストに切り替える
    不要なメッセージは単に捨てれば良い
  ソフトウェアを呼び出して何とかしてもらう

## Slide 16: キャッシュ間のリンクを構築
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
S
ポインタをキャッシュ上の置ける
→効率が良い
時間が掛かる

## Slide 17: ディレクトリをキャッシュに持たせる
どこかのノードでキャッシュされているブロックは必ずホームメモリのキャッシュにも置く
  →ホームメモリの代わりをキャッシュがする
〇高速なアクセスが可能
〇全体のメモリ要求量が小さい
×キャッシュのコントローラが混雑
×キャッシュの利用効率が悪化

## Slide 18: スヌープキャッシュとディレクトリキャッシュ
スヌープキャッシュは共有バスのように皆が見る（スヌープ）ことのできる通信路が必要
  転送、キャッシュブロックの状態制御は分散的に行われる
  集中メモリシステムに向いている
ディレクトリキャッシュは、ホームメモリのディレクトリが共有バスの代わりに管理センターの役割を果たす
  メッセージを交換してブロックの状態制御を行う
  汎用性が高いが、メッセージ交換のコストは大きい

## Slide 19: 共有メモリの一貫性を常にとる必要があるのか？
共有メモリを更新したかどうかは、同期を取らなければわからない。
共有メモリを使ったデータ交換は同期が必要
ならば、同期の前後だけでつじつまが合っていれば良いのでは？
→ Weak Consistency（弱い一貫性）

## Slide 20: シーケンシャルコンシステンシィ
L1 とL2 が同時に実行されないこと
これを実現するためには書いた値が即座に読み出すことが
できなければならない
P1:A=0;
A=1;
L1: if(B==0) …
P2:B=0;
B=1;
L2: if(A==0) …

## Slide 21: 遅延があるとシーケンシャル コンシステンシィは実現できない
全てのアクセスを全てのコピーの状態が決定するまで
保留にしておく→全コピーからACKを収集してホームメモリ
で管理する→オーバーヘッドが大きい
P1:A=0;
A=1;
L1: if(B==0) …
P2:B=0;
B=1;
L2: if(A==0) …

## Slide 22: シーケンシャルコンシステンシィは全てのアクセスの順序を守る
Write(A)
Read（Ｂ）
ＳＹＮＣ
Write(C)
Read(D)
ＳＹＮＣ
Write(E)
Write(F)
これは実はユニプロセッサでも
困難
Readが違ったアドレスならば
Writeを追い越すことは良くある

## Slide 23: ウィークオーダリング
同期命令間ではシーケンシャルコンシステンシィを守る
読み書きアクセスは同期命令を追い越すことはできない
同期命令が終わるまでは次の読み書きアクセスは始まらない
→これを守れば通常の場合は問題ない

## Slide 24: ウィークオーダリング
Write(A)
Read（Ｂ）
ＳＹＮＣ
Read(C)
Write(D)
ＳＹＮＣ
Write(E)
Write(F)

## Slide 25: NUMA型スーパーコンピュータ
https://www.top500.org/lists/2019/11/
Top500 2019年11月
毎年、6月と11月の国際
会議でランキングが発表
される
数百万の数のコアを
使っている
現在の日本のトップは
産総研/東大のABCIで
8位
赤色 NUMA型
青色 アクセラレータ
緑色 NORMA型

## Slide 26
SACSIS2012 Invited Speech
日本のスパコンはほぼNUMA型

## Slide 27: The Earth simulator (2002) Simple NUMA

## Slide 28: 地球シミュレータ
Vector Processor
Vector Processor
…
Vector Processor
0
1
7
Shared Memory
16GB
Vector Processor
Vector Processor
…
Vector Processor
0
1
7
Shared Memory
16GB
Vector Processor
Vector Processor
…
Vector Processor
0
1
7
Shared Memory
16GB
….
Interconnection Network (16GB/s x 2)
Node 0
Node 1
Node 639
Peak performance
40TFLOPS

## Slide 29: Supercomputer 「K」
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
L2 C
Inter
Connect
Controller
Tofu Interconnect
6-D Torus/Mesh
SPARC64 VIIIfx Chip
4 nodes/board
24boards/Lack
96nodes/Lack
RDMA mechanism
NUMA or UMA+NORMA
Memory

## Slide 30
SACSIS2012 Invited speech

## Slide 31
SACSIS2012 invited speech

## Slide 32
water cooling system

## Slide 33: 日本のフラグシップスパコンはNUMA型が多い
国家プロジェクトなので様々な研究者が利用できるものが良い
アクセラレータ型は別に作っている
  ABCIやTSUBAMEはGPUを使っている
  使える人が限定される
現在開発中の富岳もNUMA型で独自CPUを開発している
  広い範囲で高い性能を発揮することが期待される
  開発費は巨大なものになる

## Slide 34: 演習
CC-NUMAにおいて、home memoryのディレクトリ＋状態とキャッシュの状態を示せ
ノード0のホームメモリに対して以下のアクセスが順にあったとする:
U 000 - - -
  Node 1 reads
  Node 2 reads
  Node 1 writes
  Node 2 writes