## Slide 1: 共有メモリ型計算機
慶應義塾大学理工学部
天野英晴
hunga@am．ics．keio．ac．jp

## Slide 2: 共有メモリ型計算機
共有するメモリに対する読み書きでデータ交換を行う
並列OSが動作する→従来のコンピュータと同じに見える
  プログラムを高速化するには並列化が必要
    プログラマによる明示的並列化（OpenMPなど）
    並列化コンパイラ
理解のポイント
  メモリの構造をどうするか？
  同期をどうするか？
  キャッシュの一貫性をどうするか？

## Slide 3: １．メモリの構造をどうするか？ 集中メモリ型と分散メモリ型
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｏｎ
Ｎｅｔｗｏｒｋ
プロセッサ
メモリ
メモリが一か所に集中
UMA(Uniform memory access model)
いわゆるマルチコア
メモリが分散
NUMA(Non-Uniform memory access model)

## Slide 4: 典型的な集中メモリ型

## Slide 5: 典型的な分散メモリ型
Copyright © 2012, Elsevier Inc. All rights reserved.
Distributed Shared Memory and Directory-Based Coherence
IBM Power 7
AMD Opteron 8430
Notes: The University of Adelaide, School of Computer Science
平成30年4月7日
Chapter 2 — Instructions: Language of the Computer
5

## Slide 6: 共有メモリをどう繋ぐか？
集中メモリ型
  共有バス：
    一度に一つのプロセッサのみ転送可能
    ボトルネックになるので小規模なシステムに限られる
    スヌープキャッシュに利用できる→後程解説
  クロスバスイッチ
    コストが大きい
分散メモリ型
  直接網：メッシュ、ハイパーキューブ
  間接網：Fat Tree、Dragonfly
  この辺の話は次々回に解説

## Slide 7: 共有バスの構造
Multiplexer
バスの基本は共通の
信号線、しかしこれは
もうあまり使われない。
バスの本質は、唯一のモジュールがデータを送信できること
色々な形の共有バスがあり得る

## Slide 8: クロスバスイッチ
ｎ
ｍ
バスの交点に
スイッチを置く
クロスポイント数
ｎｘｍ
バスの拡張として考える
ことができる
同時に複数のプロセッサ
メモリ間が交信できる

## Slide 9: ２．同期の必要性
あるプロセッサが共有メモリに書いても、別のプロセッサにはそのことが分からない。
同時に同じ共有変数に書き込みすると、結果がどうなるか分からない。
そもそも共有メモリって結構危険な代物
多くのプロセッサが並列に動くには何かの制御機構が要る
不可分命令、同期用メモリ、バリア同期機構

## Slide 10: 排他制御
プリンタがあり、一度に一つのプロセッサしか使えない。同時に要求があった場合に一人を選びたい。
アイディア：
  変数ｘを0に初期化しておく。
  ｘを読んだプロセッサは、0ならば素早く1を書き込み、プリンタを利用。終わったら0を書き込む。
  1を読み込んだプロセッサは0を読み込めるまで繰り返し読み続ける（Busy Waiting)
  →しかしこれはうまく行かない。なぜか？

## Slide 11: P1とP2が同時に変数を読んだら？
0
P1
1．xを読み出す
2．0かどうかをチェック
3．1を書きこむ
P2
1．xを読み出す
2．0かどうかをチェック
3．1を書きこむ
P1がxを読んで0かどうかをチェックしている間に、P2がxを読み出すかも
しれない→P1,P2共に0を取ることができる。
読む操作と書く操作を不可分（Atomic／Indivisible)に行う命令が必要
→不可分命令

## Slide 12: Test & Set (x)
0
P1
同時に命令が実行されても、必ず一つだけ0を読み、他は1にする。
→ハードウェアの支援が必要
他にもSwap, Compare&Swap, Fetch&Dec, Fetch&Addなど色々
あるが、原理は同じ
P2
Test&Set(x)
Test&Set(x)
xを読み出す。
1を書きこむ
2つの操作を不可分に行う
この間共有メモリを占有

## Slide 13: Critical Sectionの実行
Test&Set(x)=0?
No.
Yes.
Critical Section
この例ではプリンタを使う
x = 0
忘れずにx＝0にしておく.
一つだけが実行できる領域
不可分命令があればCritical Sectionが作れる→なんでもできる！
でもちょっと使いにくい

## Slide 14: バリア同期
Barrier；
Barrier；
Barrier；
バリア成立
.
バリア同期は不可分命令があれば作れるが、専用の
ハードウェアを使う場合もある
バリア成立を待つ
P1
P2
P3

## Slide 15: 3．キャッシュの一貫性問題
P
P
P
P
Main Memory
Interconnection
キャッシュを分散すれば、当然それぞれのキャッシュで
データの不一致が生じる
A
A
A’

## Slide 16: キャッシュ一貫性問題の解決
キャッシュを分散する限り不一致は起きる
いつでも一致させる
  コストは高いが共有メモリとして完全なモデルが実現できる→ Sequential Consistency
  共有バスなどの「皆が見れる通信路」があればSnoop Cache
  分散メモリ型ではDirectory方式が使われる
同期の時だけ一致を取る：緩いモデルも使われる。

## Slide 17: 復習：Write Back （Hit）
0011
…
…
0011010
Cache Directory
(Tag Memory)
8 entries X (4bit+1bit )
Hit
Cache
(64B=8Lines)
Main Memory
(1KB=128Lines)
Write Data
From CPU
0011
010
100
1
Dirty
Notes: 一方、ライトバックキャッシュでは、キャッシュにだけデータを書き込み、主記憶には書き込みません。このため、キャッシュの内容と主記憶の内容が違ってしまいます。この状態をダーティ（汚れちゃった）と呼び、主記憶と一致している状態をクリーンと呼びます。キャッシュディレクトリにこの状態を示すダーティビットを付けておき、最初に書いたときにこのビットをセットします。

## Slide 18: 復習：Write Back （Replace）
…
…
0011010
Cache Directory
(Tag Memory)
8 entries X (4bit+1bit )
Miss
Cache
(64B=8Lines)
Main Memory
(1KB=128Lines)
From CPU
0000
010
100
0000010
Write
Back
0011
1
Dirty
0
0000
Notes: ライトバックキャッシュはキャッシュにヒットしつづける限り、そこに書いて読めばよいので問題ないです。問題はこのキャッシュブロックがキャッシュから追い出されるときに生じます。今、キャッシュがミスしてブロックのリプレイスが起きる際に、今までのように単純に主記憶からブロックを持ってきて上書きすると、書いたデータが消えてしまいます。そこで、まず、ダーティなブロックを主記憶に書き戻し(ライトバックし）、それから新しいキャッシュブロックを取って来ます。ディレクトリを更新するとともにダーティビットを0にします。この書き戻しはダーティビットがセットされているブロックだけに必要です。クリーンなキャッシュに対しては今まで同様、単にキャッシュブロックを取ってくれば良いです。ダーティビットの存在によりこの部分で効率化を行っています。

## Slide 19: 基本プロトコル
P1
P3
P2
P4
Main Memory
共有バス
キャッシュの各ブロックの状態
C：Clean (主記憶と一致)
D: Dirty
I：Invalidate：無効
C
C
Read
Read
バス上では、一度に
一つのデータ転送が
行われる
同じキャッシュブロックを読み出すと、両方共Cleanになる。

## Slide 20: P3が書き込み無効化
P1
P3
P2
P4
Main Memory
共有バス
I
無効化信号
C
C
Write
D
書き込みを行う
Clean→Dirtyに変化
共有バス上に書いたアドレスを送り
コピーを無効化
全てのキャッシュがバスを
見ており（スヌープ）、アドレスが
一致すると無効化

## Slide 21: P1が読み出しをした場合
P1
P3
P2
P4
Main Memory
共有バス
C
C
Read
I
D
共有バス上のアドレスを見て、アドレスが
一致してDのブロックへの読み出し要求を
検出→共有メモリに書き戻してからデータを
要求元に転送→Cleanになる
P1が読み出すとミスが起き、
主記憶に共有バスを通して取りに行く
Cleanになる

## Slide 22: P1が書き込みをした場合
P1
P3
P2
Snoop
Cache
P4
Snoop
Cache
Main Memory
共有バス
I
W
D
I
D
P1が読み出すとミスが起き、
主記憶に共有バスを通して取りに行く
書き込みを行ってDirtyになる
共有バス上のアドレスを見て、アドレスが
一致してDのブロックへの書き込み要求を
検出→共有メモリに書き戻してからデータを
要求元に転送→I（無効）になる

## Slide 23: スヌープキャッシュの構造
Cache Memory
実体
Directory
Directory
一致を取る
Dual Port
CPU
共有バス
Directoryは、
両側からアクセス
可能
CPUとは関係なく
バスのTransaction
をチェックすること
ができる

## Slide 24: ディレクトリ方式のキャッシュ
ホームメモリが共有情報をディレクトリで管理
ノード間のメッセージ交換でキャッシュの一致を制御
プロトコル自体はスヌープ方式と似ている
バスがないので常にディレクトリをメッセージでアクセスする

## Slide 25: キャッシュの制御（Node 3読み出し）
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
U
ｒｅｑ
Ｕ：Ｕｎｃａｃｈｅｄ
Ｓ：Ｓｈａｒｅｄ
Ｄ：Ｄｉｒｔｙ
Ｉ：Ｉｎｖａｌｉｄａｔｅｄ
Ｓ：Ｓｈａｒｅｄ
Ｄ：Ｄｉｒｔｙ

## Slide 26: キャッシュの制御（Node 3読み出し）
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
Ｓ
１
Ｓ
Cache line

## Slide 27: キャッシュの制御（Node 1読み出し）
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
Ｓ
１
Ｓ
req
Cache line
１
Ｓ

## Slide 28: キャッシュの制御（Node 3書込み）
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
Ｓ
Ｓ
Write request
Invalidation
Ａｃｋ
D
Ｓ
Ｗｒｉｔｅ
D
Ack
→ I
１
１
0

## Slide 29: キャッシュの制御（Node 2読み出し）
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
D
Ｄ
ｒｅｑ
Write Back Req
Cache line
Write Back
→ S
Reads
１
１
S
S

## Slide 30: キャッシュの制御（Node 2書込み）
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
D
Ｄ
ｒｅｑ
Write Back Req
Cache line
Write Back
→ I
Writes
１
１
D

## Slide 31: スヌープキャッシュとディレクトリキャッシュ
スヌープキャッシュは共有バスのように皆が見る（スヌープ）ことのできる通信路が必要
  転送、キャッシュブロックの状態制御は分散的に行われる
  集中メモリシステムに向いている
ディレクトリキャッシュは、ホームメモリのディレクトリが共有バスの代わりに管理センターの役割を果たす
  メッセージを交換してブロックの状態制御を行う
  汎用性が高いが、メッセージ交換のコストは大きい

## Slide 32: まとめ
スマフォ、ノートPCの全て、サーバー、スーパーコンピュータの多くが共有メモリ型計算機
ポイント
  高速化のためには並列化が必要
    プログラマによる並列化→来週OpenMPの演習を行う
    コンパイラによる自動並列化
  共有メモリを使ったデータ交換には同期が必要
    不可分命令
    バリア同期
  分散したキャッシュの一貫性制御
    スヌープキャッシュ
    ディレクトリキャッシュ

## Slide 33: 演習
P1,P2,P3が同じキャッシュブロックについて以下の操作を行った際の各キャッシュの状態を求めよ。無効化信号がバス上に流れるのはどのタイミングか？初期状態は全てIとする。
P1が読み出し
P2が読み出し
P1が書き込み
P3が読み出し
P2が書き込み
P1が読み出し