## Slide 1: 集中共有メモリ型並列計算機
天野英晴

## Slide 2: 共有メモリ型計算機
共有するメモリに対する読み書きでデータ交換を行う
並列OSが動作する→従来のコンピュータと同じに見える
  プログラムを高速化するには並列化が必要
    プログラマによる明示的並列化（OpenMPなど）
    並列化コンパイラ
理解のポイント
  メモリの構造をどうするか？
  同期をどうするか？
  キャッシュの一貫性をどうするか？

## Slide 3: １．メモリの構造をどうするか？ 集中メモリ型と分散メモリ型
Node １
Node 2
Node ３
Node ０
Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｏｎ
Ｎｅｔｗｏｒｋ
プロセッサ
メモリ
メモリが一か所に集中
UMA(Uniform memory access model)
いわゆるマルチコア
メモリが分散
NUMA(Non-Uniform memory access model)

## Slide 4
CPU
L1キャッシュ
L2キャッシュ
L3キャッシュ
SRAM
主記憶
DRAM
～64KB 1-2clock
～256KB 3-10clock
2M～16MB 10-20clock
16～256GB 50-100clock
記憶の階層
高速小容量の
CPUの近くに置き
よく使うデータを入れておく
そこになければより遅い
大容量メモリに取りに行く
補助記憶 （2次記憶）
μ-msecオーダー
数TB
チップ内メモリ
ソフトウェアから
は透過
（トランスペアレント）
OSが管理
Notes: 時間的、空間的な局所性がある場合、頻繁にアクセスされるデータは近くのアドレスに固まっているはずです。これを利用して、高速小容量のメモリであるほど、CPUの近くに置き、低速大容量のメモリであるほど、CPUの遠くに置き、階層構造を作ります。良く使うデータ（命令も）を入れておく高速小容量のメモリのことをキャッシュと呼びます。キャッシュ上にあれば、CPUは高速にデータを読み書きできます。キャッシュ上になければ、次のレベルのメモリに取りに行きます。最もCPUに近いキャッシュはCPUと同じチップ内に置かれており、L1キャッシュと呼びます。CPUはできれば1クロックで、ダメでも数クロックでL1キャッシュにアクセスします。これにはずれたら、次のレベルであるL2キャッシュに取りに行きます。最近のCPUはL2,L3までチップ内に入れておく場合が多いです。これにはずれると次のレベルはオンボードキャッシュです。これはボード上のSRAM（Static RAM)を使います。これにはずれると、主記憶にデータを取りに行きます。主記憶にはDRAM(Dynamic RAM)が使われます。ここまでは、ソフトウェアには見えない（トランスペアレント）構造になっています。主記憶中にデータがない場合、補助記憶に取りに行きますが、これはOSが管理するのが普通です。補助記憶は伝統的にディスクが使われていますが、最近はNAND型のフラッシュメモリも増えています。

## Slide 5: 実際はどうなっているか？
CPU
North
Bridge
South
Bridge
Graphics
DRAM
USB
Ether
Legacy I/O
PCI/PCIexpress
Memory Controller HUB
I/O Controller HUB
L1
L2
L3
チップ

## Slide 6: 単純にCPUを増やして共有キャッシュ
CPU
North
Bridge
South
Bridge
Graphics
DRAM
USB
Ether
Legacy I/O
PCI/PCIexpress
Memory Controller HUB
I/O Controller HUB
L1
L2
L3
CPU
CPU
CPU
混雑がひどくて
やってられない
チップ

## Slide 7: Consistency Problem
CPU
North
Bridge
South
Bridge
Graphics
DRAM
USB
Ether
Legacy I/O
PCI/PCIexpress
Memory Controller HUB
I/O Controller HUB
L1
L2
L3
CPU
CPU
CPU
L1
L2
L1
L2
L1
L2
プライベートキャッシュを持つ方法
データの不一致問題
（Coherence Problemが起きる）
チップ

## Slide 8: Snoop Cacheの装備
CPU
North
Bridge
South
Bridge
Graphics
DRAM
USB
Ether
Legacy I/O
PCI/PCIexpress
Memory Controller HUB
I/O Controller HUB
L1
L3
CPU
CPU
CPU
L1
L2
L1
L1
Snoop Cacheで
一致問題を解決
Bus
Crossbar
チップ

## Slide 9: 集中共有メモリをどう繋ぐか？
集中メモリ型
  共有バス：
    一度に一つのプロセッサのみ転送可能
    ボトルネックになるので小規模なシステムに限られる
    スヌープキャッシュに利用できる→後程解説
  クロスバスイッチ
    バスの拡張として理解できる
    大容量の転送バンド幅を確保できる
    ハードウェア量が大きい

## Slide 10: 共有バスの構造
Multiplexer
バスの基本は共通の
信号線、しかしこれは
もうあまり使われない。
バスの本質は、唯一のモジュールがデータを送信できること
色々な形の共有バスがあり得る

## Slide 11: バス上のデータ転送
アービトレーションを行ってバスマスタを選ぶ
バストランザクション
  アドレス転送
  データ転送 (必要回反復)
  終了操作
バスマスタ権の解放

## Slide 12: アービタ（調停装置）
．．
Priority Encoder
Arbiter
集中アービタ
H
Distributed bus
Daisy Chain
分散アービタ
オンチップでは集中アービタを主として使う

## Slide 13
From
CMOS VLSI Design
by Weste and Harris
集中
アービタ
=
プライオリティ
エンコーダ

## Slide 14: バス上のデータ転送とアービトレーション
アービトレーション
データ転送
n
n-1
bus master for
n-th transaction
n
n+1
n+1
bus master for
n+1-th transaction
n+2
n+1
bus master for
n+2-th transaction
n+3
アービトレーションはバス上のデータ転送とオーバーラップする

## Slide 15: バス上のデータ転送
Strobe
Address/
Data
Acknowledge
Clock
最初と最後にハンドシェークを取る。その間はクロックに同期して連続転送
アドレストランザクション
データトランザクション

## Slide 16: 通常のデータ転送
Address
メモリの読み出し
Data transfer
Module A
Module B
バスが転送時間よりも長く占有される

## Slide 17: スプリットトランザクション
データ転送
B→A
Address
Module A
Module B
Module D
Address
Module C
A→Bのトランザクションの間に
C→Dのトランザクションを実行→転送効率アップ
C→D

## Slide 18: クロスバスイッチ
ｎ
ｍ
バスの交点に
スイッチを置く
クロスポイント数
ｎｘｍ
バスの拡張として考える
ことができる
同時に複数のプロセッサ
メモリ間が交信できる

## Slide 19: ノンブロッキング
ｎ
ｍ
宛先が違えば
ぶつからない

## Slide 20: 宛先が同じだとぶつかる Head Of Line (HOL) conflict
ｎ
ｍ
X
各バスにアービタが必要
バッファも必要
ハードウェアの増加

## Slide 21: 入力バッファ方式
Crossbar
Input buffer
アービタにより一つを選んで出力→最も一般的な方法

## Slide 22: 出力バッファ方式
Crossbar
動作速度をn倍にしなければならないため、実装は難しい
n倍の速度で動作する
出力バッファにデータを
格納

## Slide 23: クロスポイントバッファ方式
ｎ
ｍ
バッファをクロスポイント
に置く方式。
性能は良いがハードウェア
量が大きい

## Slide 24: キャッシュの一貫性問題
P
P
P
P
Main Memory
Interconnection
キャッシュを分散すれば、当然それぞれのキャッシュで
データの不一致が生じる
A
A
A’

## Slide 25: キャッシュ一貫性問題の解決
キャッシュを分散する限り不一致は起きる
いつでも一致させる
  コストは高いが共有メモリとして完全なモデルが実現できる→ Sequential Consistency
  共有バスなどの「皆が見れる通信路」があればSnoop Cache
  分散メモリ型ではDirectory方式が使われる
同期の時だけ一致を取る：緩いモデルも使われる。

## Slide 26: 復習：Write Through （Hit）
0011
…
…
0011010
Cache Directory
(Tag Memory)
8 entries X (4bit )
Hit
Cache
(64B=8bytes)
Main Memory
(1KB=128bytes)
Write Data
主記憶も同時に更新
From CPU
0011
010
100
Notes: ライトスルーキャッシュは、図に示すようにヒットした場合は、キャッシュに書いたデータをそのまま主記憶に串刺しで書き込みます。

## Slide 27: Write Through （Miss：Write Non-allocate）
0011
…
…
0011010
Cache Directory
(Tag Memory)
8 entries X (4bit )
Miss
Cache
(64B=8bytes)
Main Memory
(1KB=128bytes)
Write Data
主記憶のみ更新
From CPU
0000
010
100
0000010
Notes: ではミスした場合はどうなるでしょう？この時の処理によりライトスルーキャッシュは二つの方法に分かれます。一つはダイレクトライトと呼び、ミスした場合、キャッシュをすっとばしてデータを直接主記憶に書いてしまう方法です。キャッシュへの書き込み信号をストップするだけなので、実装が簡単な利点があります。

## Slide 28: Write Through （Miss:Write Allocate）
0011
…
…
0011010
Cache Directory
(Tag Memory)
8 entries X (4bit )
Miss
Cache
(64B=8bytes)
Main Memory
(1KB=128bytes)
Write Data
From CPU
0000
010
100
0000010
0000
Notes: もう一つの方法では、書き込みミスの場合も、読み出しミス同様、まず主記憶からブロックを取ってきてキャッシュに入れ（リプレイス）てやり、それから書き込みヒットと同様にキャッシュと主記憶に同時にデータを書き込みます。これをフェッチオンライトと呼びます。フェッチオンライトは、ダイレクトライトに比べて実装がやや複雑（リードミスとライトヒットを順に行えばよいのでそんなに複雑というほどではない）ですが、局所性の原則により書いたブロックには次には読み出しが予想されるので、この際にヒットする可能性が高く、ヒット率が若干改善されるという利点があります。

## Slide 29: 復習：Write Back （Hit）
0011
…
…
0011010
Cache Directory
(Tag Memory)
8 entries X (4bit+1bit )
Hit
Cache
(64B=8Lines)
Main Memory
(1KB=128Lines)
Write Data
From CPU
0011
010
100
1
Dirty
Notes: 一方、ライトバックキャッシュでは、キャッシュにだけデータを書き込み、主記憶には書き込みません。このため、キャッシュの内容と主記憶の内容が違ってしまいます。この状態をダーティ（汚れちゃった）と呼び、主記憶と一致している状態をクリーンと呼びます。キャッシュディレクトリにこの状態を示すダーティビットを付けておき、最初に書いたときにこのビットをセットします。

## Slide 30: 復習：Write Back （Replace）
…
…
0011010
Cache Directory
(Tag Memory)
8 entries X (4bit+1bit )
Miss
Cache
(64B=8Lines)
Main Memory
(1KB=128Lines)
From CPU
0000
010
100
0000010
Write
Back
0011
1
Dirty
0
0000
Notes: ライトバックキャッシュはキャッシュにヒットしつづける限り、そこに書いて読めばよいので問題ないです。問題はこのキャッシュブロックがキャッシュから追い出されるときに生じます。今、キャッシュがミスしてブロックのリプレイスが起きる際に、今までのように単純に主記憶からブロックを持ってきて上書きすると、書いたデータが消えてしまいます。そこで、まず、ダーティなブロックを主記憶に書き戻し(ライトバックし）、それから新しいキャッシュブロックを取って来ます。ディレクトリを更新するとともにダーティビットを0にします。この書き戻しはダーティビットがセットされているブロックだけに必要です。クリーンなキャッシュに対しては今まで同様、単にキャッシュブロックを取ってくれば良いです。ダーティビットの存在によりこの部分で効率化を行っています。

## Slide 31: Write Throughのスヌープキャッシュ
P１
P３
P２
P４
Main Memory
A large bandwidth shared bus
Ｉ：Invalidated
Ｖ：Valid
Ｖ
Ｒｅａｄ
Ｖ
Ｒｅａｄ

## Slide 32: ライトスルー時のスヌープによる無効化
P１
P３
P２
P４
Main Memory
A large bandwidth shared bus
Ｉ：Invalidate
Ｖ：Valid
Ｖ
Ｗｒｉｔｅ
Monitoring (Snooping)
Ｖ→
I

## Slide 33: 基本プロトコル
P1
P3
P2
P4
Main Memory
共有バス
キャッシュの各ブロックの状態
C：Clean (主記憶と一致)
D: Dirty
I：Invalidate：無効
C
C
Read
Read
バス上では、一度に
一つのデータ転送が
行われる
同じキャッシュブロックを読み出すと、両方共Cleanになる。

## Slide 34: P3が書き込み無効化
P1
P3
P2
P4
Main Memory
共有バス
I
無効化信号
C
C
Write
D
書き込みを行う
Clean→Dirtyに変化
共有バス上に書いたアドレスを送り
コピーを無効化
全てのキャッシュがバスを
見ており（スヌープ）、アドレスが
一致すると無効化

## Slide 35: P1が読み出しをした場合
P1
P3
P2
P4
Main Memory
共有バス
C
C
Read
I
D
共有バス上のアドレスを見て、アドレスが
一致してDのブロックへの読み出し要求を
検出→共有メモリに書き戻してからデータを
要求元に転送→Cleanになる
P1が読み出すとミスが起き、
主記憶に共有バスを通して取りに行く
Cleanになる

## Slide 36: P1が書き込みをした場合
P1
P3
P2
Snoop
Cache
P4
Snoop
Cache
Main Memory
共有バス
I
W
D
I
D
P1が読み出すとミスが起き、
主記憶に共有バスを通して取りに行く
書き込みを行ってDirtyになる
共有バス上のアドレスを見て、アドレスが
一致してDのブロックへの書き込み要求を
検出→共有メモリに書き戻してからデータを
要求元に転送→I（無効）になる

## Slide 37
I
C
D
read
Replace
write hit
Invalidate
write miss
Replace
read miss
Replace
read miss
Write back
& Replace
write miss
Write back
& Replace
write
Replace
CPUの要求
I
C
D
write miss for the block
Invalidate
read miss for the block
バススヌープによる遷移
基本プロトコルの状態遷移図

## Slide 38: スヌープキャッシュの構造
Cache Memory
実体
Directory
Directory
一致を取る
Dual Port
CPU
共有バス
Directoryは、
両側からアクセス
可能
CPUとは関係なく
バスのTransaction
をチェックすること
ができる

## Slide 39: Exclusive状態の導入 （MESIプロトコル）
P１
P３
P２
Snoop
Cache
P４
Snoop
Cache
Main Memory
A large bandwidth shared bus
各ブロックの状態
CE：Clean Exclusive
CS：Clean Sharable
DE：Dirty Exclusive
I：Invalidate
CE
最初のPUが読み出す
Exclusive:それが唯一のコピーである
CEになる

## Slide 40: MESIプロトコル
P１
P３
P２
Snoop
Cache
P４
Snoop
Cache
Main Memory
A large bandwidth shared bus
CE：Clean Exclusive
CS：Clean Sharable
DE：Dirty Exclusive
I：Invalidate
CE
→CS
CS
Snoop
Snoop
2つ目のPUが読み出し：CSになる

## Slide 41: CEの効果
PU
PU
Snoop
Cache
PU
Snoop
Cache
PU
Snoop
Cache
Main Memory
A large bandwidth shared bus
CE：Clean Exclusive
CS：Clean Sharable
DE：Dirty Exclusive
I：Invalidate
→DE
W
CE
CE→DEは、無効化信号を必要としない。
たったこれだけ？？？？
でも結構大きい

## Slide 42: Ownershipの概念
Ownership→書き戻しに責任を持つ
OS:Owned Sharable OE:Owned Exclusive
US:Unowned Sharable I：Invalidated
P１
P３
P２
Snoop
Cache
P４
Snoop
Cache
Main Memory
A large bandwidth shared bus
US
R
主記憶と一致
しているので
US

## Slide 43: MOSIプロトコル
Ownership→responsibility of write back
OS:Owned Sharable OE:Owned Exclusive
US:Unowned Sharable I：Invalidated
P１
P３
P２
Snoop
Cache
P４
Snoop
Cache
Main Memory
A large bandwidth shared bus
US
US
R

## Slide 44: MOSIプロトコル（PUの書き込み）
PU
US
PU
US
PU
Snoop
Cache
PU
Snoop
Cache
Main Memory
A large bandwidth shared bus
W
→OE
→I
無効化信号がバスを流れる
コピーは無効（I)になる→基本プロトコルと同じ
snoop
しかし、ここで
Ownerになる

## Slide 45: MOSIプロトコル
PU
OE
PU
I
PU
Snoop
Cache
PU
Snoop
Cache
Main Memory
A large bandwidth shared bus
R
PUがOwnerが居るブロックに読み出しを要求
snoop

## Slide 46: MOSIプロトコル
P１
OE
P３
I
P２
Snoop
Cache
P４
Snoop
Cache
Main Memory
A large bandwidth shared bus
R
→OS
書き戻しは行わない
メモリでなく、Ownerがブロックを供給
キャッシュ間転送が起きる。US,OS共に主記憶と一致しない
書き戻しはOwnerがリプレイスされる時だけ！
→ US

## Slide 47: MOESIプロトコルクラス
Owned
Exclusive
O：
Owned
M:
Modified
E：
Exclusive
Valid
S：Sharable
I：
Invalid
EもOも含めた5つの状態を持つことができる
O: OS M:OE E:UE S:USのことなので注意！

## Slide 48: まとめ
スマフォ、ノートPCの全て、サーバー、スーパーコンピュータの多くが共有メモリ型計算機
ポイント
  高速化のためには並列化が必要
    プログラマによる並列化→来週OpenMPの演習を行う
    コンパイラによる自動並列化
  共有メモリを使ったデータ交換には同期が必要
    不可分命令
    バリア同期
  分散したキャッシュの一貫性制御
    スヌープキャッシュ
    ディレクトリキャッシュ

## Slide 49: 演習2
P1,P2,P3が同じキャッシュブロックについて以下の操作を行った際の各キャッシュの状態を求めよ。ただし、基本プロトコルを利用する。無効化信号がバス上に流れるのはどのタイミングか？初期状態は全てーとする。
P1が読み出し
P2が読み出し
P1が書き込み
P3が読み出し
P2が書き込み
P1が読み出し
件名に演習２：学籍番号：名前を付けて
hunga4125@gmail.com
まで提出のこと

## Slide 50: 演習ヒント
P1,P2,P3が同じキャッシュブロックについて以下の操作を行った際の各キャッシュの状態を求めよ。ただし、基本プロトコルを利用する。無効化信号がバス上に流れるのはどのタイミングか？初期状態は全てーとする。
P1 P2 P3
－ ー －
P1が読み出し C
P2が読み出し
P1が書き込み
P3が読み出し
P2が書き込み
P1が読み出し

## Slide 51: 次回の演習のために
ITCにリモートログインしてLinuxマシンを使います。
Linuxアカウントを下記のページからアクティベイトしてください（時間が掛かるので来週やるのでは間に合わない）
  https://id-info.itc.keio.ac.jp
下記のページを見てリモートログインを試してください
  https://www.st.itc.keio.ac.jp/ja/com_remote_st.html
  コマンドプロンプトをオープン
  ssh login_name@XXXX.educ.cc.keio.ac.jp
    マシンは割り当て表に従って
https://keio.box.com/s/zd3i2rhx0254bkqms7ky5lq5jbojy2yu
    パスワードを打ち込む
  今回はXwindowは使いません。Windowsならばコマンドプロンプトからssh でログイン可能です。