## Slide 1: RV32Iのマイクロアーキテクチャと Verilogの復習
天野 hunga@am.ics.keio.ac.jp

## Slide 2: マイクロアーキテクチャ
命令セットアーキテクチャ
マイクロアーキテクチャ
ハードウェア設計
RVI32アーキテクチャ
シングルサイクル
マルチサイクル
パイプライン
…
それぞれたくさんの実装法がある
…
…
Notes: 同じ命令セットでも様々な実装法があります。どのようにCPUを実現するかを決めるのがマイクロアーキテクチャです。ここでは、RV32Iのマイクロアーキテクチャを紹介します。まずは、一番簡単なシングルサイクル実装を紹介しましょう。

## Slide 3
A
B
Y
S
…
we
RV32Iの基本構成
…
PC
＋
4
命令メモリ
データメモリ
ext
rwe
0
1
rs2
rs1
rd
srcb
aluresult
writedata
readdata
reg1
reg2
imm
funct3
ADD
pc
instr
result
clk
Notes: では、RV32Iの構成をざっと説明します。PC周辺は詳細化していないので、これだと先に進むだけになります。主要なモジュールはALUとレジスタファイルです。
ALUのA入力はレジスタファイルのAポートに直接繋ぎますが、Bポートは直値を命令から持ってくるために、マルチプレクサが入っています。
RV32Iは、イミーディエイト命令に、符号付きと符号無しを持っているので、命令の直値部分を符号拡張、ゼロ拡張をした結果と、レジスタファイルからのB入力をマルチプレクサで切り替えられるようにします。ここで、extは符号拡張用のハードウェアで、これはMSBを複製したり、ゼロを入れたりすると共に配線を入れ替えたります。中身はさほどハードウェア量の多いものではないです。
ALUのコマンドは、アキュムレータマシン同様、3ビットのfunctフィールドを入れて、レジスタ同士の命令、イミーディエイト命令がそのまま実行できるようになっています。ディスプレースメントを加算するなどの役割のため、A入力、B入力の加算を行うADDをfunct3と切り替えて入れられるようにしています。ALUのY出力は、マルチプレクサを経由してレジスタファイルのCポートのデータ入力に繋ぎ、計算結果を書き込めるようにします。一方で、ディスプレースメントとの加算結果をデータメモリのアドレスに接続します。
レジスタファイルのポートAのアドレスと、ポートBのアドレスには、命令コードのrs1, rs2に相当する部分を入れます。Cポートのアドレスには、rdに相当する部分を入れます。
データ入力にはBポートの出力を入れます。これでlw命令、sw命令を実行します。読み出したデータは、マルチプレクサを経由してレジスタファイルに入れます。
ではまず主要な部品であるALUとレジスタファイルを紹介します。

## Slide 4
imm[11:0]
rs1
funct3
rd
0010011
イミーディエイト命令
000 addi
001 slli
010 slti
011 srliu
xori
101 srli, srai (30bit目で判別)
ori
andi
14 12
0-00000
rs1
funct3
rd
0110011
レジスタ間演算命令
000 add,sub(30bit目で判別)
001 sll
010 slt
011 sltu
xor
101 srl, sra(30bit目で判別)
or
and
rs2
14 12
Notes: RV32Iの命令コードの特徴は、レジスタの位置が完全に揃っていること、6ビット目から0ビット目までの7ビットのopcodeで基本的な命令を識別し、14ビット目から12ビット目までで大分類の中の細かい種類を識別できる（30ビット目も補助的に使います）ことです。これを利用して、イミーディエイト命令、レジスタ間演算命令の両方で、同じ演算は同じfunct3を使っています。このため普通はこれを利用してALUを設計します。

## Slide 5: ALUの拡張
A
B
Y
funct3,ext
15:12ビット目（funct3）と30ビット目（ext)
で演算を選択するように命令コードができている
funct3 | ext | Y
0 | 0 | A+B
0 | 1 | A-B
1 | - | A<<B
2 | - | slt
3 | - | sltu
4 | - | A^B
5 | 0 | A>>B
5 | 1 | A>>>B
6 | - | A¦B
7 | - | A&B
slt (set less than) sltu(set less than unsigned)
比較命令で、小さければ１、そうでなければ0を出力
→後に説明
Notes: この点を利用した、ALUの構成を示します。14:12ビット目のfunct3をそのまま演算の選択に利用するこができます。アキュムレータマシンでなかった機能にSet less thanという比較命令があります。この操作はA<Bの時Yから1、そうでないときに0を出します。符号付数と考えて比較する場合と、符号無数として比較する場合があります。

## Slide 6
module alu (
input [31:0] a, b, input [2:0] s,
input ext,addcom,
output [31:0] y );
wire [4:0] shamt; wire signed [31:0] sa, sb, sy, slt;
wire [31:0] sltu; wire [31:0] yy;
assign sa = $signed(a); assign sb = $signed(b);
assign shamt = b[4:0];
assign sy = sa >>> shamt;
assign sltu = a <b ? 1:0;
assign slt = sa <sb ? 1:0;
assign y = addcom ? a+b: yy;
assign yy = s==`ALU_ADD & ext ? a-b:
s==`ALU_ADD & ~ext ? a+b:
s==`ALU_XOR ? a ^ b:
s==`ALU_OR ? a | b:
s==`ALU_AND ? a & b:
s==`ALU_SLT ? slt:
s==`ALU_SLTU ? sltu:
s==`ALU_SLL ? a << shamt:
s==`ALU_SRL & ~ext ? a >> shamt:
s==`ALU_SRL & ext ? sy: 0;
endmodule
符号付の比較、符号付の右シフトが必要。このため、wire signed 宣言と、符号付き変換組み込み関数$signedが必要
やや面倒になる。ここではあまり深く突っ込まない
Notes: ALUの記述はここに示すようにやや複雑になります。これは、符号付の右シフトである算術シフトが必要になることと、符号付の比較が必要になることです。これをVerilogの基本分法で書くと非常に面倒になるため、符号付数宣言wire signedと符号付数変換関数$signedを使いますが、ここではあまり突っ込まないことにします。

## Slide 7: レジスタファイル
Address a1
rd1
ポート1
ポート2
rd2
Address a2
Address a3
ポート3
clk
we3
Address a1で与えた
番号のレジスタが
rd1ポートから出てくる
Address a1で与えた
番号のレジスタが
rd2ポートから出てくる
we3=1の時Address a3で与えた
番号のレジスタに対して次のclkの立上りでwd3のデータが書き込まれる
３ポートメモリ
x0-x31まで32個入っている
Addressは5ビット
入出力は32ビット
→要するにレジスタの集合体
wd3
Notes: 次にレジスタファイルについて具体的に紹介します。レジスタファイルはレジスタの集合体で、小規模なマルチポートメモリと考えられます。RV32Iで使うレジスタファイルは、三つのポートを持っています。それぞれが独立のアドレスを持ち、rd1,rd2ポートは読み出しポート、wd3ポートは書き込みポートです。RV32Iではレジスタは32個なのでそれぞれのアドレスは5ビットです。アドレスa1が00011ならばrd1ポートからx3が読み出され、アドレスa2が00010ならばrd2ポートからx2が読み出されます。一方、書き込みは、wd3ポートにデータを与えて、アドレスa3に書き込むレジスタの番号を与え、we3を1として、クロックが立ち上がったときに行われます。we3はwrite enableでこれを1にしたときだけに書き込まれます。この辺はメモリと同じです。レジスタファイルはこの授業ではレジスタの集合体として論理合成してしまいますが、場合によってはメモリ同様に出来合いの回路（IP:Intellectual Property)で実現します。

## Slide 8: レジスタファイルの記述(rfile.v)
`include "def.h"
module rfile (
input clk,
input [`REG_W-1:0] a1, a2, a3,
output [`DATA_W-1:0] rd1, rd2,
input [`DATA_W-1:0] wd3,
input we3);
reg [`DATA_W-1:0] rf[0:`REG-1];
assign rd1 = |a1 == 0 ? 0: rf[a1];
assign rd2 = |a2 == 0 ? 0: rf[a2];
always @(posedge clk)
if(we3) rf[a3] <= wd3;
endmodule
32個あるのでメモリ宣言している。testallでは全部表示
0の場合は常に0
clkの立ち上がりに同期して書き込み
2read/1writeの3ポートメモリ
Notes: では次にレジスタファイルの記述を示します。レジスタファイルは、32本のレジスタを蓄えておくところで、2read/1writeの3ポートメモリとして記述してあります。ポート名は図に準拠してあります（ただし小文字です）。ポート１，２が読み出し、ポート３は書き込みです。rd1,rd2からはa1,a2で選んだ番号のレジスタが読み出されます。レジスタ0からは常に0が読まれるようになっています。ここではクロックと関係しないので、条件選択文が使われています。書き込みはwe3が１の時だけ、wd3の値をa3で選んだ番号のレジスタに書き込みます。ここではメモリ記述を使いますので、gtkwaveで中身を見ることができません。

## Slide 9
A
B
Y
S
…
we
レジスタ間演算命令の動作
…
PC
＋
4
命令メモリ
データメモリ
ext
rwe
0
1
rs2
rs1
rd
srcb
aluresult
writedata
readdata
reg1
reg2
imm
funct3
ADD
pc
instr
result
clk
Notes: レジスタ間演算命令の動作は図のようになります。プログラムカウンタに従って命令メモリからフェッチ（取ってきた）した命令は、rs1, rs2, rdがそれぞれのレジスタファイルのアドレスに送られます。reg1, reg2二つのポートから出力された値を片方は直接ALUのA入力へ、もう片方は、B入力に入れます。funct3によって演算が選択されて、答えはレジスタファイルへ書き込まれます。このためにwre=1にする必要があります。

## Slide 10
A
B
Y
S
…
we
イミーディエイト命令の動作
…
PC
＋
4
命令メモリ
データメモリ
ext
rwe
0
1
rs2
rs1
rd
srcb
aluresult
writedata
readdata
reg1
reg2
imm
funct3
ADD
pc
instr
result
clk
Notes: イミーディエイト命令の場合、rs1, rdのみがレジスタファイルに送られ、reg1のポートから出力された値を直接ALUのA入力へ入れます。もう片方は、命令コード中の12ビットのイミーディエイトを符号拡張してB入力に入れます。レジスタ間演算命令と同じでfunct3によって演算が選択されて、答えはレジスタファイルへ書き込まれます。このためにwre=1にする必要がある点も同じです。さて、この時、rs2にはイミーディエイトの一部が送られ、意味のないレジスタの値がreg2から出力されるのですが、これはマルチプレクサで選ばれないため、意味のある動作をしません。このような動きは省略して考えます。

## Slide 11
imm[11:0]
rs1
funct3
rd
0000011
ロード命令
000 lb
001 lh
010 lw
lbu
lhu
imm[11:5]
rs1
funct3
imm
[4:0]
0100011
ストア命令
000 sb
001 sh
010 sw
rs2
14 12
14 12
ここではlwしか考えてないが
サイズに応じて
様々なロード命令がある
ストア命令は、rs2の位置を
他と合わせるために、
ディスプレースメント領域が
分割されている
Notes: 次にロード命令とストア命令の動作を考えましょう。ロード命令の構成は、イミーディエイト命令と同じで、opcodeで識別します。実はlw以外にもlb,lh,lbu,lhuなどのロード命令があるのですが、ここではlwのみを考えます。ストア命令は、rs2のフィールドを他の命令と揃えたため、ディスプレースメントを示すフィールドが左右に分離されています。

## Slide 12
A
B
Y
S
…
we
ロード命令の動作
…
PC
＋
4
命令メモリ
データメモリ
ext
rwe
0
1
rs2
rs1
rd
srcb
aluresult
writedata
readdata
reg1
reg2
imm
funct3
ADD
pc
instr
result
clk
Notes: ロード命令の場合も、rs1, rdのみがレジスタファイルに送られ、reg1のポートから出力された値を直接ALUのA入力へ入れます。もう片方は、命令コード中の12ビットのイミーディエイトを符号拡張してB入力に入れます。これがディスプレースメント値に相当します。ロードの場合はアドレス計算を行うために、ALUには加算の指示を与えます。この場合、答えは、メモリのアドレスになりますが、これは既に接続されていますので、メモリからはロードすべきデータが読み出されてreaddataに表れます。これをレジスタファイルの入力マルチプレクサで選択して、レジスタファイルへ書き込まれます。このためにwre=1にする必要があります。

## Slide 13
A
B
Y
S
…
we
ストア命令の動作
…
PC
＋
4
命令メモリ
データメモリ
ext
rwe
0
1
rs2
rs1
rd
srcb
aluresult
writedata
readdata
reg1
reg2
imm
funct3
ADD
pc
instr
result
clk
Notes: ストア命令の場合も、rs1, rs2がレジスタファイルに送られ、reg1のポートからアドレス、reg2のポートから書き込むデータが読み出されます。アドレスの方は、ALUのAポートに送られ、命令コード中のイミーディエイトと加算されます。ここで、今までのロード命令、イミーディエイト命令と違って、イミーディエイトの値が分割されているため、くっつける必要があります。このため、この符号拡張回路extはややごちゃごちゃするため、ここでは省略してあります。Bポートから読み出された書き込みデータはwritedataとしてメモリのデータ入力ポートに送られます。ここでwe=1としてデータを書き込みます。ストア命令ではレジスタファイルには値を書きこまないので、rwe=0としなければならないです。

## Slide 14
分岐命令
000 beq
001 bne
100 blt
bge
bltu
bgeu
imm[12,10:5]
rs1
funct3
imm
[4:1,11]
1100011
rs2
14 12
分岐命令は飛び先アドレス
加算の高速化のため、
ビット列の順番が入れ替わって
いる。また、RISC-Vは命令は
常に偶数番地から配置される
ため、0ビット目は入っていない
（常に0でバカバカしいので）
Notes: 分岐命令もrs2の位置を揃えるため、飛び先を示すイミーデエイト領域が分離されていますが、さらに飛び先番地の高速化のためにビット列の順序が入れ替わっています。また、RISC-Vの命令は必ず偶数番地から配置されるため、最下位ビットは命令コードに含まれないです。このため、格納するビットは、他の命令と全然互換性がありません。さて、この分岐命令は、これまでのデータパスでは実現できず、付加回路を付け加える必要があるのですが、他の命令と違って分岐命令は、一つの命令で二つやることがあります。①イミーディエイト領域をPCと加算して飛び先を計算する。②レジスタの大小、等しいかどうかの関係を調べて分岐が成立するかどうかを決定する。今回の実装では、ALUで①を行い、別の回路を設けて②をやることにします。しかしこれは逆もアリです。

## Slide 15
rs1
funct3
1100011
rs2
12
10
5
rs1
funct3
rd
0010011
11
imm[11:5]
rs1
funct3
0100011
rs2
4
1
11
ストア
分岐
イミーディエイト
分岐命令の飛び先フィールドシャフリング
rd
1101111
jal命令
（後程）
20
10
5
1
11
19
12
rd
0010111
lui命令
（後程）
4
0
11
5
10
4
1
0
4
1
12
20
19
13
13
5
21
31
0
7
12
20
15
25
31
10
Notes: 分岐命令の飛び先を示すフィールドはシャッフルされていますが、これによりストア命令、イミーデエイト命令と12ビット目、11ビット目を除いてビット位置が同じになっています。
これを利用すると、イミーディエイトフィールドのマルチプレクサが簡単化されます。最も迫害されているのはビット11で、分岐では7、ストア、イミーディエイトでは31、jal(後に出てくる）では20に割り当てられています。これは3入力マルチプレクサが必要です。しかし、他のビットは2入力で済みます。MSBに常に符号ビットが入るという制約の下では、これ以上の方法は多分ないと思います。良く考えられています。

## Slide 16
A
B
Y
S
…
we
分岐用の付加回路
…
PC
＋
4
命令メモリ
データメモリ
ext
rwe
0
1
rs2
rs1
rd
srcb
aluresult
writedata
readdata
reg1
reg2
imm
funct3
ADD
pc
instr
result
clk
<>=？
srca
Notes: 分岐命令用に拡張したRV32Iの構成を示します。RV32Iの分岐命令にはやることが二つあります。レジスタの比較（大小も含め）と、飛び先アドレスの計算です。どちらかにALUを使い、どちらかに専用の回路を設ける必要があります。ここでは、ALUで飛び先を計算することにします。飛び先アドレスを計算するために、PC＋４をALUのAポートに入れるために、マルチプレクサを付けます。B入力のextも、分岐命令のイミーディエイトデータをまとめるために、構造を変更する必要がありますが、この図には表れていません。符号拡張され0を補ったデータがB入力から入ると考えてください。読み出してきた二つのレジスタは、専用の比較器に入力し、大小、等値関係を判定します。分岐命令の成立条件に適合したら、PCの直前のマルチプレクサを切り替えて、飛び先を設定します。

## Slide 17
A
B
Y
S
…
we
分岐用の付加回路
…
PC
＋
4
命令メモリ
データメモリ
ext
rwe
0
1
rs2
rs1
rd
srcb
aluresult
writedata
readdata
reg1
reg2
imm
funct3
ADD
pc
instr
result
clk
<>=？
srca
Notes: 分岐命令のデータの流れを示します。青色が飛び先計算を示します。演算は加算を指定します。緑色のデータパスは、分岐の反転用のデータの流れです。読み出してきた二つのレジスタは専用の比較回路で比較され、結果によって飛び先を設定するかどうかを決めます。

## Slide 18: Verilog記述：入出力
module rv32i(
input clk, rst_n,
input [`DATA_W-1:0] instr,
input [`DATA_W-1:0] readdata,
output reg [`DATA_W-1:0] pc,
output [`DATA_W-1:0] aluresult,
output [`DATA_W-1:0] writedata,
output we); ←ここにecall_opが付くがこれは止めるためなのでここでは省略
Notes: では、このRV32IがVerilogでどのように記述されるか見てみましょう。簡単のためいくつかの命令が付いていない版のsimple.tarをダウンロードして解凍してください。まず、入出力について確認しましょう。入出力は、クロック、リセット、命令メモリの入出力、データメモリの入出力からできています。

## Slide 19
A
B
Y
S
…
we
…
PC
＋
4
命令メモリ
データメモリ
ext
rwe
0
1
rs2
rs1
rd
srcb
aluresult
writedata
readdata
reg1
reg2
imm
funct3
ADD
pc
instr
result
clk
<>=？
srca
RV32I
Notes: 今回の記述も、rv32i.vはこの図の青四角で囲った部分のみです。命令メモリはimem.v, データメモリはdmem.vとして外に出してあります。このインタフェース入出力は前のページに示した通りです。

## Slide 20: メモリの記述
module dmem( input clk, input[15:0] a,
output [`DATA_W-1:0] rd, input[`DATA_W-1*0] wd,
input we);
reg [`DATA_W-1:0] mem [0:`DEPTH-1];
assign rd = mem[a];
always @(posedge clk)
if(we) mem[a] <= wd;
initial begin $readmemh(“dmem.dat”, mem); end;
endmodule
幅16ビット、深さ64Kのメモリ宣言
アドレスaからのデータ読み出し
we=1の時のクロック立ち上がりでデータの書き込み
Notes: 次はメモリの記述について復習します。今回は命令メモリはimem.vにデータメモリはdmem.vに記述してあり、テストベンチtest_rv32i.vから呼ばれます。ここでは、書き込み機能を含んでいるdmemの方を解説します。メモリの宣言は、reg [MSB:LSB] 「最小アドレス：最大アドレス]で行います。ここでは、１６ビットで深さが65536のメモリが宣言されます。最小アドレスは0、最大アドレスは2のn乗にするのが普通です。RV32Iは32ビットのアドレス空間（つまり３G)を持ちますが、演習ではそんなには使わないので、今回は命令、データ共に６４Kとしました。このためアドレスは16ビットです。メモリはC言語の配列に似ているので、配列同様[ ]の中に番地を入れて値を取り出します。書き込む場合は、if(we)としてwe=Hの時だけclkに同期して入力を書き込みます。メモリにはファイルに書いてある初期値をあらかじめ設定することが出来ます。このための構文がreadmemh, readmembです。ここでは、dmem.datから16進数で初期値を読み込みます。同様にimem.vも定義されていますが、書き込み機能は持っていません。初期値はimem.datからやはり16進数で入力します。

## Slide 21
wire [`DATA_W-1:0] reg1, reg2, srca, srcb, result;
wire rwe;
wire [`DATA_W-1:0] pcplus4;
wire [2:0] funct3;
wire [6:0] funct7;
wire [`REG_W-1:0] rs1, rs2, rd ;
wire [`OPCODE_W-1:0] opcode;
wire [`OPCODE_W-1:0] func;
wire [11:0] imm_i, imm_s;
wire [12:0] imm_b;
wire signed [31:0] sreg1, sreg2;
wire [19:0] sext;
wire alu_op, imm_op, bra_op, sw_op, beq_op, bne_op, blt_op, bge_op,
bltu_op, bgeu_op, lw_op, jal_op, slt_op;
命令コード
変換用
命令デコード
信号
データパス
記述用
Notes: RISC Vの特徴は命令コードのフィールドが揃っている点で、このことを実現するため、種類が多い点です。これをうまくデコードするために、それぞれ便利なように信号線を設けます。また、どの命令をフェッチしたかを示す命令コード用の信号も設けておきます。

## Slide 22
assign {funct7, rs2, rs1, funct3, rd, opcode} = instr;
assign imm_i = {funct7,rs2};
assign imm_s = {funct7,rd};
assign imm_b = {instr[31],instr[7],instr[30:25],instr[11:8],1'b0};
assign sext = {20{instr[31]}}; // 共通の符号拡張
imm[11:0]
rs1
funct3
rd
0000011
imm[11:5]
rs1
funct3
imm
[4:0]
0100011
rs2
0x00000
rs1
funct3
rd
0110011
rs2
imm[12,10:5]
rs1
funct3
imm
[4:1,11]
1100011
rs2
レジスタ間
演算
イミーディ
エイト
ストア
分岐
Notes: RV32Iの命令は、opcode, rs1,rs2,rdの場所が揃っているので、これは共通にします。補助的なopcodeとして働くfunct3も揃っているのでこれも共通にします。イミーディエイト命令は上位12ビットをイミーディエイトフィールドとして使います。これをimm_iとします。ストア用はrs2の位置を守るためにイミーディエイトが分離されます。これをimm_sに入れます。分岐命令用のオフセット（イミーディエイト）は分離した上に高速化のために位置が入れ替わっています。これは面倒ですが、ビット位置に気を付けてimm_bとします。このimm_bは最下位に0をくっつけるため13ビットになっています。イミーディエイト値を持つ全ての命令で31ビット目は符号フィールドになっています。そこで、ここではこれを32-12=20ビット分符号拡張し、sextとします。これは全てのイミーディエイトにとって上位ビットとして使えます。

## Slide 23: RISC-V命令フォーマット
Notes: RISC-Vの命令フォーマットは、命令に応じて様々で、R-typeは、通常の演算命令、I-typeはイミーディエイト命令とLoad命令で使われ、イミーディエイトフィールドは12ビットです。イミーディエイトの取り方の違う分岐用にはB-type、Store命令用にS-typeが用意されています。JAL用には遠くまで飛べるJ-type、U-typeは、特殊な命令用です。

## Slide 24
assign sw_op = (opcode == `OP_STORE) & (funct3 == 3'b010);
assign lw_op = (opcode == `OP_LOAD) & (funct3 == 3'b010);
assign alu_op = (opcode == `OP_REG) ;
assign imm_op = (opcode == `OP_IMM) ;
assign bra_op = (opcode == `OP_BRA) ;
assign beq_op = bra_op & (funct3 == 3'b000);
assign bne_op = bra_op & (funct3 == 3'b001);
assign blt_op = bra_op & (funct3 == 3'b100);
assign bge_op = bra_op & (funct3 == 3'b101);
assign bltu_op = bra_op & (funct3 == 3'b110);
assign bgeu_op = bra_op & (funct3 == 3'b111);
assign ext = alu_op & funct7[5];
分岐命令の
デコード
opcodeの
デコード
Notes: 各命令のデコードはopcode部を見てロード、ストア、レジスタ間演算、イミーディエイト、分岐に分類します。このうちロードとストアは現在のところ1種類なので、funct3フィールドまでデコードしてしまいますが、これはあとのためです。分岐命令は細かくデコードします。演算時の拡張ビットはレジスタ間演算命令だけ有効で、上位2ビット目ですのでextというビットを使って示しています。

## Slide 25
A
B
Y
S
…
we
データパスの記述
データメモリ
ext
rwe
rs2
rs1
rd
srcb
aluresult
writedata
readdata
reg1
reg2
imm
funct3
ADD
result
clk
assign we = sw_op;
assign writedata =
reg2;
assign srcb = imm_op | lw_op ?
{sext, imm_i}:
bra_op ? {sext[18:0],imm_b}:
sw_op ? {sext, imm_s}: reg2;
assign result = lw_op ? readdata : aluresult ;
assign rwe = lw_op | alu_op | imm_op
Notes: データパスの記述を示します。ALUのB入力のsrcbは、命令に応じて適切なイミーディエイト値を入れてやり、どれでもなければレジスタのBポートreg2を入れます。レジスタファイルの入力マルチプレクサは、ロード命令ならばメモリから読んできたデータ（readdata)、そうでなければALUの計算結果（aluresult)を選択します。rweは結果を書き込むロード、レジスタ間演算命令、イミーデエイト命令で１になるようにします。メモリの書き込みを制御するweはストア命令の時のみ１、書き込みデータはreg2の値を与えます。

## Slide 26
A
B
Y
S
…
we
ALUとレジスタファイル
データメモリ
ext
rwe
rs2
rs1
rd
srcb
aluresult
writedata
readdata
reg1
reg2
imm
funct3
ADD
result
clk
assign addcom = (lw_op|sw_op|bra_op);
alu alu_1(.a(srca), .b(srcb), .s(funct3), .ext(ext), .addcom(addcom), .y(aluresult));
rfile rfile_1(.clk(clk), .rd1(reg1), .a1(rs1),
.rd2(reg2), .a2(rs2),
.wd3(result), .a3(rd), .we3(rwe));
Notes: ALUは内部にこの図のマルチプレクサを取り込んでしまっており、addcom=1で加算が行われます。ロード、ストア、分岐命令ではここが１になってメモリアドレスや飛び先アドレスが計算されます。レジスタファイルはrs1,rs2,rdに命令コードの所定の部分がそのまま入ります。

## Slide 27
A
B
Y
S
PC
＋
4
ext
rwe
0
1
rs2
rs1
rd
srcb
reg1
reg2
imm
funct3
ADD
result
clk
<>=？
srca
assign srca = bra_op ? pcplus4: reg1;
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n) pc <= 0;
else if ( (beq_op & (reg1==reg2)) | (bne_op & (reg1!=reg2)) |
(blt_op & (sreg1<sreg2) ) | (bge_op & (sreg1>=sreg2) ) |
(bltu_op & (reg1<reg2) ) | (bgeu_op & (reg1>=reg2) ) )
pc <= aluresult;
else
pc <= pcplus4;
end
分岐
命令
Notes: 分岐命令の実装にはALUのA入力にpc+4を入れてやる必要があります。このため、srcaという中間信号を設けてマルチプレクサで分岐命令の時にpc+4が入るようにします。結果の判定と分岐の部分は、pcを制御するif文の中に入れます。符号付の比較が必要なので$singed関数で変換したsreg1, sreg2間で比較を行います。分岐が成立するとpcにはALUの演算結果が入るようにしています。

## Slide 28: lui（Load Upper Immediate)の実装
上位20bitに直値を設定する命令
lui rd, imm
  下位は0にする
  lui x1,5
  x1を0x12345678に設定せよ
  lui x1, 0x12345
  ori x1, 0x678
00000000000000000101
00000000000
imm[31:12]
rd
0110111
Notes: RISC-Vのイミーディエイト命令は12ビットなので、この範囲を超えると値を入れにくいです。このため、レジスタの上位20ビットにデータを入れる命令が用意されています。この命令はセコイ感じもしますが、便利なので、全てのRISCが持っています。

## Slide 29: 本日のまとめ
Verilog HDLの記述を思い出そう！
信号線名は図と一致しているので、図を見ながら動作を追って行こう。
Notes: インフォ丸が教えてくれる今日のまとめです。Verilog記述を思い出してくださいませ。

## Slide 30: 演習2 lui2（Load Upper Immediate-2)の実装
imm[11:0]
rs1
funct3
rd
1110011
イミーディエイト命令と似たフォーマット
001: lui2
14 12
SPE, ecallと同じ
ori x1,x0,0x456
lui2 x1,x1,0x123
ｘ１は000123456になる。
レジスタの値を壊さずに、通常のイミーディエイト命令で入れる16進3桁の上の
3桁にイミーディエイト値を挿入する。上位3桁は0に固定
Notes: RV32Iの命令コードの特徴は、レジスタの位置が完全に揃っていること、6ビット目から0ビット目までの7ビットのopcodeで基本的な命令を識別し、14ビット目から12ビット目までで大分類の中の細かい種類を識別できる（30ビット目も補助的に使います）ことです。これを利用して、イミーディエイト命令、レジスタ間演算命令の両方で、同じ演算は同じfunct3を使っています。このため普通はこれを利用してALUを設計します。