## Slide 1: 演習4.1 答
ダウンロードした74AC00の規格表で電源電圧が2.0Vの時のノイズマージンを計算せよ
  CMOS同士の接続では入力電流は小さい
  ワーストケースデザイン（最悪の場合を考えた設計）をせよ
  CMOS同士の接続なので50μAのところを見ればよい
  VOH=1.9V, VIH=1.5V Hレベル 0.4V
  VIL=0.5V, VOL=0.1V Lレベル 0.4V

## Slide 2: 演習4.2 答
A
B
C
tpLH=10nsec
tpHL=7nsec
の時、A,B,Cそれぞれから出力までの
最大遅延時間を求めよ
A：10nsec
B:10+7=17nsec
C:10+7+10=27nsec

## Slide 3
Ｚ
Ａ
B
C
小テストやり直し A+B+C のレイアウトを描け
VDD
GND
Ａ
B
C
まずこの図上で作戦を
立ててから右のレイアウトを
やること
ポイント１： 1-4の4角に何も
接続されていないのはおかしい
ポイント２：トランジスタの両側に
同じ端子が接続されているのは
おかしい
１
2
4
3

## Slide 4: 小テスト8
VIL | 0.2V
VIH | 0.8V
VOL | 0.05V
VOH | 1.1V
IOL | 1mA
IOH | 0.8mA
Iin | 50μA
左の表のゲートがある。
LレベルとHレベルの
それぞれに対して
１．ノイズマージン
２．ファンアウト
を求めよ
電源VDD=1.2V

## Slide 5: 小テスト答
VIL | 0.2V
VIH | 0.8V
VOL | 0.05V
VOH | 1.1V
IOL | 1mA
IOH | 0.8mA
Iin | 50μA
電源VDD=1.2V
ノイズマージン
1.1V－0.8V＝0.3V
0.2V－0.05V＝0.15V
ファンアウト
800/50=16
1000/50=20