## Slide 1: 演習3－1
μA
mA
mA
μA
V
20 μA
40 μA
60 μA
80 μA
上記の特性のトランジスタのhie, hfeを計算せよ
動作点は４V20μA付近とします。
0.05V
55μA
hie
0.05／55μA＝909Ω
hfe
4000／20＝200
Notes: hfeは20μAの変化に対して4mA変化するので、4000／20＝200。hieは読み取り難いが、0.65Vから0.7Vの間は直線に見え、0.05V増える間に20μAから75μAに変化している。0.05／55μA＝0.05／0.055ｍA＝909Ω付近になる。

## Slide 2: 演習10.2
rd=100KΩ、gm=5mS、RD1=10KΩ、RL=10KΩの時、電圧増幅度v2/v1を求めよ
v1=vgsなので、出力側の電流は、5v1 (mA)
抵抗3つの並列接続は1/（1/10＋1/10＋1/100）＝1/0.21＝4.76（KΩ）
v2=5×4.76v1=23.8v1 電圧増幅度は23.8
Notes: 演習で電圧増幅率を求めてみましょう。RG1,RG2は関係ありません。MOS－FETはバイポーラトランジスタに比べて簡単なことが分かります。

## Slide 3: CR結合増幅回路の等価回路
RB
RC
C1
C2
VDD=8V
10KΩ
100KΩ
RL=10K
vi
vo
RB
hie
hfe ib
RC
RL
ポイント１ コンデンサは小信号的には短絡
ポイント２ 電源とグランドは小信号的には短絡
Notes: 実際のCR結合トランジスタ増幅回路の等価回路を考えて見ましょう。ここでは増幅器の負荷をRLとし、ここに流れる電流を出力電流として考えます。
さて、この回路では、①コンデンサは全て無視されている。②電源がグランドと同じ扱いになっていて、抵抗は並列に等価回路中に入っている。
という点が奇妙に思えるかもしれません。まずコンデンサは小信号の周波数が高ければ短絡していると考えていいので、ここでは無視しています。実は高い周波数成分にとっては抵抗として働くため、このコンデンサは増幅回路の周波数特性を決定します。しかし、ここではひとまず短絡と考えます。次に電源とグランドが一緒、というのは理解しにくいかもしれませんが、小信号増幅回路では直流成分は考えないことを思い出しましょう。電源とグランド間には直流電源があるはずです。この直流電源は内部抵抗が0と考えていいです。直流成分を無視してしまうと、小信号にとっては電源とグランドは短絡しているのと同じ、と考えられるのです。
さて、この回路を解析するのは簡単です。v1が決まれば、i1はRBとhieの並列接続によって決まります。このうちhieの中を流れるのがibになり、このhfe倍が出力側に表れます。この電流がRcとRLにより電圧降下を起こし、voを生成することができます。RLに流れる電流をi2とするとi2/i1が電流増幅率、vo/viが電圧増幅率です。

## Slide 4: 演習3－2 電流増幅度 i2/i1を求めよ
vi
vo
RB=
100K
hie=
100K
hfe ib
RC=10K
hfe=100
i1
① ibをi1で表す
ib=1/2 ×i1
② i2+iRC = -hfe ib i2=-(100×1/2）／2×i1
i2/i1 = - 25
RLに表れる
電圧・電流を出力とする
i2
RL=10K
ib
Notes: 実際に値を入れてみましょう。この場合、全体に流れ込む電流をi1はRBとhieに分流されます。この場合抵抗の比が2:1なので、3分の2がhieに流れ込んでibになります。このhfe=200倍が出力側の電流となります。この電流はRCとRLに分かれて流れます。RC=RLなので半分にすれば良いです。したがって、400／6＝66.7倍となります。マイナスは変化の方向が逆なことを示しますが、実際の計算ではつけなくてもいいです。

## Slide 5: 小テスト3-1
R1=350 KΩ
R2＝1.2KΩ
C1
C2
R1はバイアス抵抗
R2はコレクタ抵抗
トランジスタのhFEを150とし、コレクタ電流と
コレクタ電圧を求めよ。
Vcc＝8V
R3=100 KΩ
Notes: （回答）抵抗からの電流は（8－0.7）／350KΩ＝21μA、 これから0.7／100KΩ＝7μAを引き算すると、ベース電流は14μA。コレクタ電流はその150倍で、2.1ｍA、8－2.1×1.2＝5.48V

## Slide 6
R1
R2
R3
R4
C1
C2
C3
R1＝R2=R3=RL=10KΩ
R4=500Ω
hie=10KΩ
hfe=200
RL
i1
小テスト3
右のCR結合型増幅回路の小信号等価回路を描け。また、電流増幅率i2/i1を求めよ
i2

## Slide 7
R1
R2
R3
R4
C1
C2
C3
vi
R1//R2
=5KΩ
hie
hfe ib
R3
RL
小テスト3-2の答
RL
入力側はR1とR2が並列で５KΩ、hieは10KΩになる。したがって、1/3 viがhieに流れる。hfe×ib=200/3 viが出力側に流れる。これはR3とRLに分流され、両方共10KΩなので、半分になる。このためio=100/3vi。vo/vi=100/3=33.3
Notes: 入力側はR1とR2が並列で５KΩ、hieは10KΩになる。したがって、1/3 viがhieに流れる。hfe×ib=200/3 viが出力側に流れる。これはR3とRLに分流され、両方共10KΩなので、半分になる。このためio=100/3vi。vo/vi=100/3=33.3