## Slide 1: 演習6.1
下のメモリ回路全体の容量はいくつか？
WE
OE
CS
Ａ０－Ａ２０
Ａ２１
WE
OE
CS
ＩＯ０－ＩＯ７
ＩＯ０－ＩＯ７
ＷＥ
ＯＥ
A21がLの時は左が、Hの時は右が動く、つまりこれは合わせて一つのメモリを構成する
容量は2の22乗×8ビット→4Mbyte=32Mbit

## Slide 2
WE
OE
CS
Ａ０－Ａ18
Ａ19
WE
OE
CS
ＩＯ０－ＩＯ７
ＩＯ０－ＩＯ７
ＷＥ
HM628511
-10
HM628511
-10
74AC00
WE
OE
CS
Ａ０－Ａ18
Ａ19
WE
OE
CS
ＩＯ０－ＩＯ７
ＩＯ０－ＩＯ７
ＷＥ
HM628511
-10
HM628511
-10
74AC00
演習6.2
それぞれの
アクセス時間を
求めよ
ここでは、
74AC00
の遅延が短く
4nscとする。
１）
２）
4+10=14nsec
4+5=9nsec<10nsec
よって10nsec
Notes: それではここで演習をやってみましょう。基本的には例題の数字を変えるだけですが、どちらか長い方のパスがクリティカルパスになることにご注意ください。

## Slide 3: 演習6.3
Command
ACT
Read
CLK
Row
Column
Data0
Address
～CLK
Data1
Data2
Data3
ＤＱＳ
スタート
次が
スタート
CLK=２００MHｚ、データ幅が8ビットとして、転送スループットを求めよ
Notes: ではもう一つ演習をやってみましょう。転送スループットとは何秒間にどの程度データが転送できるかを示します。MByte/Sec
の単位で示してください。

## Slide 4: 演習11.3
Command
ACT
Read
CLK
Row
Column
Data0
Address
～CLK
Data1
Data2
Data3
ＤＱＳ
スタート
次が
スタート
CLK=２００MHｚ、データ幅が8ビットとして、転送スループットを求めよ
7clock分で4×8ビットを転送可能、1クロックは5nsecなので、
32bit/35nsec=0.914Gbit/sec=914Mbit/sec(114Mbyte/sec)

## Slide 5: 小テスト
８bit幅で全体の容量が１Gbitのメモリチップがある。アドレスは何ビットになるか？
このメモリチップを用いて8ビット幅で全体の容量が512MByteのメモリシステムを作る場合、チップは何個必要か？メモリシステム全体のアドレスは何ビットになるか？

## Slide 6: 小テスト
８bit幅で全体の容量が１Gbitのメモリチップがある。アドレスは何ビットになるか？
  128MByteなので、２の27乗 27本
このメモリチップを用いて8ビット幅で全体の容量が512MByteのメモリシステムを作る場合、チップは何個必要か？メモリシステム全体のアドレスは何ビットになるか？
  4個用いるので、全体としては29本