## Slide 1: 理想化したバイポーラトランジスタの特性
μA
mA
mA
μA
V
20 μA
40 μA
60 μA
80 μA
Notes: これを理想化するとこんな感じになります。ベース電圧とベース電流との関係はほぼダイオードです。ベース電流とコレクタ電流はほぼ比例すると考えられます。コレクタ電圧はコレクタ電流にほとんど影響を与えません。

## Slide 2: 演習9-1
R1=350 KΩ
R2＝1.2KΩ
C1
C2
R1はバイアス抵抗
R2はコレクタ抵抗
6ページの理想化されたトランジスタを対象として、
バイアス電流と動作点を求めよ。
Vcc＝8V
バイアス電流
IB=(Vcc-0.7)/R1
（8-0.7）/350KΩ
=0.021（21μA)
21×200=4.2mA
1.2KΩなので
8-4.2×1.2=2.96V
Notes: バイアス電流は（8－0.7）／350KΩ＝0.021 2１μA、 コレクタ電流は4.2ｍA、1.2KΩなんで8－4.2×1.2＝2.96Vが動作点

## Slide 3: 演習9-2 大信号増幅回路
R2=1KΩ
Y
R1
Vcc=6V
Hレベル＝Vcc=6V
飽和ぎりぎりで用いる場合にベース電流をどのようにすれば良いか？
飽和ぎりぎりの電流：6V/1KΩ＝6mA VCE=0.1Vを考えてもいい
ベース電流はこの200分の一で良いので、30μA
ついでにR１を求めるならば、6-0.7/30μA＝177KΩ
Notes: 上の図のトランジスタが6ページの特性を持つとする。飽和ぎりぎりで用いる場合、ベース電流をどのようにすれば良いか？また、このためにR1の値をいくつにすれば良いか？
ちなみに飽和状態になる値を越えてベース電流を流すことを過飽和と呼び、これをやるとON→OFFの遅延が大きくなってしまいます。これはDTLが遅くなる一つの原因です。ただし、飽和ぎりぎりで使うと別に困ったことが起きます。これもまた後ほど勉強します。

## Slide 4: 小テスト2
R1=350 KΩ
R2＝1.2KΩ
C1
C2
R1はバイアス抵抗
R2はコレクタ抵抗
6ページの理想化されたトランジスタを対象
として、ベース（バイアス）電流と動作点を求めよ。
Vcc＝8V
R3=100 KΩ
Notes: （回答）抵抗からの電流は（8－0.7）／350KΩ＝21μA、 これから0.7／100KΩ＝7μAを引き算すると、ベース電流は14μA。コレクタ電流はその200倍で、2.8ｍA、8－2.8×1.2＝4.64V

## Slide 5: 小テスト2 答
R1=350 KΩ
R2＝1.2KΩ
C1
C2
Vcc＝8V
R3=100 KΩ
0.7V
0.7/100KΩ
=7μA
(8-0.7)/350KΩ=21μA
14μA×200＝2.8mA
8-2.8×1.2＝4.64V
21μA-7μA=14μA
Notes: （回答）抵抗からの電流は（8－0.7）／350KΩ＝21μA、 これから0.7／100KΩ＝7μAを引き算すると、ベース電流は14μA。コレクタ電流はその200倍で、2.8ｍA、8－2.8×1.2＝4.64V